南宁市红十字会医院非接触式眼压计

竞争性谈判公告

南宁市红十字会医院拟对非接触式眼压计采购项目进行竞争性谈判采购，项目资金由采购人自筹，并已落实。项目已具备采购条件，特邀请符合相应资格条件且具有供货能力的厂商前来响应。

一、货物名称、数量及主要技术参数

| 货物名称 | 数量 | 主要技术参数（“*”为必须具备要求） |
| --- | --- | --- |
| 非接触式眼压计 | 1 | ▲测量范围 0～40mmHg , 0～60mmHg APC 0～40mmHg , APC 0～60mmHg (有高眼压警告提示) 步 长 1mmHg ▲测量模式 全自动（3D追踪）测量模式和手动测量模式 工作距离 11mm 对 焦 一个对焦点光点和3D自动追踪 固视目标 内置式绿色固视指示灯或闪烁指示灯 ▲测量记录 自动显示及内置热敏打印机快速打印 ▲显示器 5.7英寸彩屏液晶显示屏（可90°翻转） 可调式安全锁 避免碰触患者眼球 ▲APC 功能 自动软气流回溯控制功能 AI 模式 人工智能模式/自动控制最佳测量结果 12、 ▲下巴托 可电动升降 13、 内部计算机界面 RS－232C/USB/LAN 接口 14、 开放接口，可与医院信息系统连接 15、 外形小巧轻便，易于运输 16、 尺 寸 260（W）×481（D）×457（H）mm 17、 电 源 AC 100 – 240V ±10% 50/60 Hz 100VA 18、 重 量 约 19kg 配 置 清 单 数 量 单 位 主机 1 台 打印纸 3 卷 电源线 1 根 防尘罩 1 个 操作手册 1 本 下巴纸 1 叠 产品合格证 1 个 下巴纸固定销钉 2 颗 加配件 国产电动桌（型号：OT-36） 1 台 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供产品的质保期至少1年，质保期内故障免费上门维修及更换配件。 |
| 售后服务要求 | 1、售后服务要求：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门按装及培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；⑶设备发生故障时，接到通知后2小时内答复，24小时内到达现场维修（保修期内免费服务），提供终身维护和保养服务； 2、产品超过保修期后的故障及损坏，只收取配件成本费； 3、免费培训技术人员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止； 4、其余按厂家承诺进行。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货期：自签订合同之日起30天内 2、交货地点：广西采购人指定地点 |
| 付款条件 | 签订合同装机调试并验收合格后，首付合同货款的95%，剩余5%合同货款作为质保金，质保期过后付清（无息），乙方须开具全额发票给甲方。 |

二、谈判供应商资格：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具备法人资格的供应商。

三、竞争性谈判采购文件：本项目采购不提供采购文件，谈判供应商也无需购买。谈判供应商将自行制作响应文件，正本一份，副本二份密封于一个文件袋中于响应文件递交截止时间前递交到南宁市红十字会医院依时等候谈判。响应文件由公司资质证书、报价表及响应本次采购的货物技术资料组成并装订成册，资质证书包括营业执照、医疗器械生产或经营许可证、组织机构代码证、税务登记证；报价表须包含货物名称、品牌型号、生产厂家、价格等；技术资料包括对本次采购产品的技术要求响应表、医疗器械注册证、彩页等。

四、响应文件递交截止时间和地点：响应文件必须以密封形式于2018年 11月 22日15时00分前在南宁市红十字会医院装备科（南宁市人民西路13号）递交，逾期不受理。

五、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购人另行通知。地点：南宁市红十字会医院4号楼6楼会议室（南宁市人民西路13号），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

六、联系电话及通讯地址：

采购单位联系人：陈先生  0771-2326661

地址：南宁市人民西路13号

南宁市红十字会医院

2018年 11月 16日